- LED 紫光杀菌原理：

280nm紫外波段的光子有足够能量直接破坏细菌和病毒赖以复制的DNA和RNA，因此消毒作用快速而显著。 在紫外光照射下，组成脱氧核糖核酸（DNA）的胞嘧啶中的化学键被打断，形成二聚体，使DNA双螺旋结构变形，阻止了碱基对的组合复制，病毒和细菌因此无法进行繁殖。从而达到杀菌原理的。

光谱图

二，用紫外LED，在灭菌消毒上有哪些优点？

用280纳米波段紫外LED消毒的优点非常多。其中最主要的有：

（1）由于所有细菌病毒都依靠DNA或RNA进行复制，因此深紫外光对各种不同的细菌、病毒以及霉菌孢子有普遍的杀灭作用；

（2）与传统的化学药品和药物相比，无化学残留，无异味，无毒副作用；

（3）不会产生“抗药性”；

（4）低压直流供电，与传统紫光杀菌灯相较，不需要启辉，接通即可工作；

（5）小型便携，

三，紫外LED应用于汽车杀菌优势？

- 紫外280纳米波段LED功率很小且LED体积小巧，便于隐藏设计，不到0.1毫米厚的的普通玻璃和塑料能完全吸收深紫外线。 只要正确使用，设计合理的紫外LED用品的安全性是完全可以保证的。

- 正因于紫外LED可以小巧设计，可利用机械卡壳等悬挂安装于汽车空调出空口进行空气循环过滤杀菌作用，以保障汽气空间内空气循环优质保证。

四，汽车空调出风口杀菌机工作原理：

汽车空调出风口杀菌机，包括有壳体，电力系统和紫外线发光二极管（ＬＥＤ）；壳体系组设在一般汽车的空调出风口处，在该壳体内具有预设的通风管道，且其通风管道可使该空调出风口的空气进入，并导引至预设位置送出；电力系统系由一插座及电路板组合而成，该电路板组设在该壳体内，且该插座对应插设在一般汽车内的点烟器上；紫外线ＬＥＤ系组设在该壳体的通风管道内，且与该电力系统的电路板连接，并且接受点烟器提供的电能。运用上述结构，可以发挥良好的杀菌效果，并且耗电量小、不占空间、结构简易、成本较低。

（汽车空调出风口杀菌机产品图片？）

图片为网络抓取

创新技术改进：

- 由原来的车载接头（点烟器接头）新增加电源输入方法为 太阳能电池输入及可充电电池接法，增加使用便利性。·供电或充电自动切换系统：机器根据需要可自动切换供电模式,  而且即使在开机状态下,  如太阳光强或处于外接电源的状态下也可自动对充电电池进行充电

- 修改外型，更精巧，体积变小重点变轻，新增卡槽接头，更利用于通用目前市面常规汽车空调出风口尺寸规格。

- 随着LED紫光芯片功率持续提升，改进LED功率及减少LED颗粒数量，将原来由2小时杀菌消毒工作时间减少变为0.5小时，提升杀菌效率。

- 设计增加微电脑自动控制，自动循环工作，定时开关机，同时且接入人工智能控制，更易便宜操作。